### AUDIO-TECHNICA  AT871R  界面话筒

· 设计在平面放置应用，提供高质量收音、会议、专业录音、及其他高要求的收音应用。 · 细小的UniPoint系列收音头，可消除反射式相位失真，并提供清晰及高信号的音频输出 · 半球形单一指向性，可抑制后方杂音而清楚地在前方收音。 · 以压模铸造的坚固外壳及话筒底部的防滑矽泡棉，可减低桌面震动对话筒的影响。 · 话筒只作直流9V 至52V 幻象供电操作。 · 内置话筒前置放大器供电组件，无需使用外置供电模组。 · AT871R 技术指标 收音头 固定充电背板，静电型电容式 指向特性 半球形心形单指向性 频率响应 30-20000Hz 感度 -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa 阻抗 200 欧姆 最大输入声压级 133 dB, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围（典型） 103 dB, 1 kHz 于最高声压 讯噪比 67 dB, 1 kHz 于 1Pa 幻象供电 直流 9-52V，耗电 2 mA 典型 重量 415 克 大小 17.0mm X 145.0mm X 120.0mm (高度 X 长度 X 阔度) 收音角度 120° 随机附件 保護袋