产品概述：

D818会议摄像机，配备18倍光学变焦的优质摄像机和高速、变速云台,可吸顶或桌面安装,具备RS-232C/RS-422通讯控制，特别适合各种遥控摄像用途，如视频会议、远程教育、监控、,医疗、会议及训练室、法院和Internet通讯等。

产品特点：

高速全方位云台

最高水平转速:100度/秒(范围±170度)

最高垂直转速:90度/秒 (范围-30度到+90度)

高清晰高灵敏度高画质Exview HAD CCD

216倍变焦(18光学+12倍电子)

快速稳定的自动聚焦镜头,高达216倍变焦

报警功能

移动侦测报警,区域可设置

RS-232C/RS422控制(VISCA)

可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能

6个预置位

32个地址可设

一个控制器通过RS422通讯可控制32个摄像机

可吊装或桌面安装

多功能红外遥控器

遥控器可方便的控制摄像机的云台,镜头等基本功能

技术规格

| 型号 | D818 |
| --- | --- |
| 成像器件 | 1/4" EXview HAD CCD |
| 像素 | 752(H)x582(V) |
| 水平解像度 | 480TVL |
| 镜头 | 18X f=4.1—73.8mm(VCC-818P)，22X(VCC-808P) |
| 水平视场角 | 2.7°(广角) to 48°(长焦) |
| 最小物距 | 10mm(广角),800mm(长焦) |
| 最低照度 | 0.05Lux(F1.4) |
| 自动曝光 | 自动/手动/优先AE,曝光补偿,背光补偿 |
| 快门速度 | 1/4-1/10,000s |
| 增益 | 自动/手动(-3 to +28dB,2dB steps) |
| 白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/触发 |
| 信噪比 | >50dB |
| 云台 | 水平:±170°(最高速度:100°/s) |
|  | 垂直:-30°to 90°(最高速度90°/s) |
| 预置位 | 6 |
| 安装方式 | 吊装或桌面安装 |
| 图像效果 | 负像/黑白 |
| 视频输出 | VBS,Y/C |
| 控制端口 | RS-232C(8-pin mini DIN) control (VISCA) |
|  | /RS-422(9-pin) control (VISCA) |
|  | 波特率:9.6Kb/s,38Kb/s |
| 电源 | DC10.8 to 13.2V |
| 功耗 | 12W |
| 工作温度 | 0℃ to 40℃(32 to 40°F) |
| 尺寸 | 132(W)x144(H)x144(D) |
| 重量 | 950g |
| 附件 | AC适配器,红外遥控器 |

# Text boxes

D818会议摄像机

D818会议摄像机