主要特性

- 真正的HD高清图像

采用1/2.5英寸，270万有效象素的高品质HD CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。

- 10倍光学变焦

快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到10倍光学变倍；F1.8—2.2，机械快门。

- 宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作

采用新型步进电机驱动，操作起来非常安静平稳，能快速地移动到至指定位置，并进行大范围的拍摄。

- 全高清的多格式视频输出

提供1080i格式的全高清视频，针对各种不同的应用需求，它还可提供标清到高清的多种格式的信号输出。

- 通过HD-SDI进行高质量图像传输

配有一个HD-SDI接口终端（SMPTE292M），可进行长距离，高质量的高清图像传输，图像质量不会受到损失。

- 通过高清晰多媒体接口进行高质量图像传输

数字高清多媒体接口，输出数字高清视频信号，可以直接用线缆连接到高清显示设备上。

- R-232C远程控制（VISCA协议）

使用R-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

- 10个位置预设位

可对10个位置进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍、聚焦位置、曝光模式以及白平衡进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。

- 多功能遥控器

VHD-A910配备有操作简便的遥控器，可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍控制。

- VHD-A910具有三种工作模式可设置

- 超宽视角功能

VHD-A910摄像机配备了广角镜头，使得摄像机具有>70°的广角功能，更好的适应与中、小型会议室。

- 10倍光学变倍功能

VHD-A910摄像机配备了10倍光学变倍镜头，同时配合广角镜头，使得摄像机即有宽视角的广角功能，又能更好的放大合适的图像。满足大、中、小型会议室的要求。

通过红外遥控器进行变倍控制

通过VISCA RS232串口控制变倍

- 多种标清、高清视频信号输出

- 标清视频信号输出：

CVBS标清复合视频信号（目前没有提供该输出）

- 高清数字视频信号：

HD-SDI高清串行数字信号接口，输出未经压缩的高清数字视频信号

- 高清数字视频信号:

数字高清多媒体信号接口，输出未经压缩高清数字视频信号

- 高清模拟视频信号:

YPbPr高清分量视频信号接口，输出高清分量模拟视频信号

# Text boxes

HD09通讯型HD高清视频会议机

HD09通讯型HD高清视频会议机